## Slide 1: IPv4 (Part III)
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพ่ม
Asso. Prof. Anan Phonphoem, Ph.D.
anan.p@ku.ac.th http://www.cpe.ku.ac.th/~anan Computer Engineering Department Kasetsart University, Bangkok, Thailand
2016

## Slide 2: Outline
IP Fundamental Operation
Internet Protocol
Addressing
Supporting Protocol
  ARP
  ICMP: ping + traceroute
  NAT
  DHCP

## Slide 3
Network Address Translation
(NAT)

## Slide 4: Network Address Translation (NAT)
Private Network
  Good practice to use private address
Map local addresses to (real) public IP address(es)
Security (not expose internal details)
Alleviate IP depletion
Notes: ใช้ private Network แล้ว Map local address to real public IP , Secureระดับนึงเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วย IPV4

## Slide 5: Private IP address
Class | RFC 1918 | CIDR prefix
A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8
B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12
C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16
Notes: เราสามารถใช้อันไหนก็ได้

## Slide 6: Stub Network
Operates at the border of a stub network
Notes: Stub Network คือมีทางเข้าออกทางเดียว ถ้าเกิดออกไปทางอื่นได้แปลว่าไม่ใช่ StubNetwork

## Slide 7: Stub Network Example
WLAN
ADSL Router
ADSL Connection
ADSL
Modem
Internet
ISP
Telephone Line
ADSL Router
ADSL
Modem
ADSL
Modem
Notes: ปัจจุบันคือให้ ADSL Modem มาตัวนึงแถม Wiressด้วย แต่สุดท้ายคือมีทางเข้าออกทางเดียวคือ Telephone Line

## Slide 8
NAT
“One” or “Pool” of IP addresses
Notes: NAT ทำหน้าที่ Mapping จากข้างในออกไปข้างนอก

## Slide 9: Example
Internet
Site using private addresses
172.18.3.1
172.18.3.2
172.18.3.20
Source: 172.18.3.1
Destination: 200.24.5.8
Destination: 172.18.3.1
200.24.5.8
Source: 200.24.5.8
172.18.3.254
Notes: ในRouter จะมีการset Gatewayทั้ง2ฝั่ง ให้ตรงกับnetworkแต่ละฝั่ง แล้วเวลาตอบกลับNAT เวลาส่งก็แปลงออก เวลารับก็จะแปลงกลับ โดยจะแปลงเข้าแปลงออกได้ต้องมีตาราง Maping

## Slide 10: Configure NAT
Static Translation
Dynamic Translation

## Slide 11: Static Translation
Notes: Static คือ ต้องการ config maping อะไรก็ตามฝั่ง 10ให้mapเข้า192ได้ แบบ FIX เลย

## Slide 12: Dynamic Translation
Many-to-one Mapping ???
Many inside IP  one outside IP
Notes: แล้วถ้ามีหลายเครื่องล่ะ?ใช้ PAT

## Slide 13
PAT: Port Address Translation
(Overloaded NAT)
Notes: ทำ Overloaded NAT

## Slide 14
PAT
179.9.8.80
Notes: Inside Local คือถภายในเห็นเท่านั้น insidae Local คือข้างนอกมองเข้ามา ส่วน Outside จะเหมือนเดิม
คำถามถ้าดันเลือกportเบอเดียวกันล่ะ?

## Slide 15: Disadvantages of NAT
Delay
Loss of end-to-end ability
Might not work with some applications
HW: Find out what application does not work with NAT ?
Notes: ข้อเสีย มีdelay Loss End2End คือไม่รู้ว่าคุยกับใคร

## Slide 16: Outline
IP Fundamental Operation
Internet Protocol
Addressing
Supporting Protocol
  ARP
  ICMP: ping + traceroute
  NAT
  BOOTP/DHCP  Application Protocol

## Slide 17: Bootstrap Protocol (BOOTP)

## Slide 18: BOOTP
Diskless terminal
Discover its own IP address
Download executable image file
Small program built in chip
  BOOTH and TFTP
Application Protocol
  Encapsulated in IP and UDP
http://www.davewentzel.com/sites/defa
ult/files/vt510.jpg
Notes: หลุด ยุคโบราณมาก

## Slide 19: TCP/IP Protocol Suite
(Internet Model)
Applications
User service and interface
5
Transport
4
Network
3
Data Link
2
Physical
1
Provide frames
Node-to-node (same network segment)
Transmission bit streams (mechanical and electrical spec)
Move packets from source to destination Packet end-to-end (across network)
Process delivery + Error (TCP/UDP)
Reliable end-to-end (whole message)

## Slide 20: TCP/IP protocol Suite
Application | 
TCP | UDP
IP | 
Datalink | 
Physical | 

## Slide 21: BOOTP packet format

## Slide 22: Operation
Notes: ส่งไปให้serverเพื่อจะได้รู้ว่าMacอะไร ตอนตอบก็ส่งกลับไปเป็นUnicast เพื่อบอกเครื่องที่ส่งมาว่าคือเครืองไร

## Slide 23: Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)
Notes: ยุคปัจจุบัน เป็น ip ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ใช้คำสั่งนี้เพื่อหา ip ที่แท้จริง

## Slide 24: DHCP
BOOTP Enhancement
Same message structure as BOOTP
Can choose among many DHCP servers

## Slide 25: DHCP packet

## Slide 26: Operation
CIADDR : Client IP Address GIADDR: Gateway IP Address
CHADDR: Client Hardware Address
Notes: สิ่งที่ระบุอยู่ในDHCP

## Slide 27: DHCP Message
Notes: ข้อความจะถูกส่งไปยังServerเหมือน Bootp ก็จะถามหา DHCP SERVER

## Slide 28: DHCP transition diagram
Notes: ก็จะเลือกๆๆ แล้วส่ง ถ้าเขาตอบกลับมาก็จะเข้า Bound อาจเกิดการวนลูปได้หาก setไม่ดี

## Slide 29: DHCP Relay
192.168.1.0
Gateway
192.168.2.0
Notes: ส่งไปส่งมาบน GateWay ถอดหัวถอดท้ายได้IP แล้วระบุคำตอบต่างๆข้างใน

## Slide 30: DHCP Relay
192.168.1.0
Gateway
192.168.2.0

## Slide 31: Summary
IP Fundamental Operation
Internet Protocol
Addressing
Supporting Protocol
  ARP
  ICMP: ping + traceroute
  NAT
  BOOTP/DHCP  Application Protocol
Notes: โดยสรุปเรารู้ SUPPORTING 4 ตัวแล้วคือ ARP ICMP NAT BOOTP/DHCP