## Slide 1: Routing
รศ.ดร. อนันต์ ผลเพ่ม
Asso. Prof. Anan Phonphoem, Ph.D.
anan.p@ku.ac.th http://www.cpe.ku.ac.th/~anan Computer Engineering Department Kasetsart University, Bangkok, Thailand

## Slide 2: Outline
Routing Principle
Routing table calculation
Routing protocol

## Slide 3: Routing ?
Spelling/pronounce
  British: routeing
  American: routing
Definition (Goal)
  “Learning how to get from here to there."
  “Process of discovering, selecting, and employing paths from one place to another (or to many others) in a network” [from David M. Piscitello, Bellcore and A. Lyman Chapin, BBN]

## Slide 4: Routing Process
Finding how to get there
Actually getting to there

## Slide 5: Routing Methods
Source Routing
  Source keeps all information (how to get there)
  Insert the information in the packet
  Intermediate nodes just read and act
Hop-by-Hop Routing
  Source only knows how to get to the next hop
  Assume that Intermediate node knows how to get
to the next hop
  ... until destination reach
Example: Driving a car
neatorama.com
Notes: Source ก็คือหาทางจากSource ไป desเลย ข้อเสีย เสียเวลาที่จะต้องดูแผนทุกครั้งที่เดิน , เส้นทางที่เลือกไว้อาจใช้ไม่ได้เลย ทำให้อาจต้องย้อนทางใหม่หรือกลับบ้านเลย
HBH คือการเลือกเส้นทางแต่ละจุดใกล้ๆ ไม่ต้องวางแผนไรเลยใช้localช่วย ข้อเสีย

## Slide 6: Routing Principle
Goal: Arriving at the destination
Considerations:
  Direct route (shortest)
  Reliable route
  Scenic route
(of course, not for network!)
  Cheap route
  Safe route

## Slide 7: Exciting Route

## Slide 8: Routing Objectives
Maximizing the network performances
  Delay 
  Throughput 
Minimizing the cost
  Equipment
  Computation power / complexity

## Slide 9: Routing Constraints
Network (Switching) Technology
Dynamics of the networks
  Traffic
  Network service available

## Slide 10: Routing Requirements
Scalability
Multi-technology support
Topology-change adaptability
(fast & minimum cost)
QoS support
Secure/Private connection

## Slide 11: Ideal Routing Algorithm
Correct
Robust
Stable (Convergence)
Efficient
Flexible (Topology change)
Scalable
Loop-Free (no deadlock)
Easy (Maintainable)
Secure
members.tripod.com

## Slide 12: Classic Routing Problem
St#1
St#2
St#3
St#4
Path to St#4
To St#4
Via St#3
To St#4
Via St#1
To St#4
Via St#2
Notes: มีเส้นทางที่เสียไปเบอ4
เบอ2กับ3ยังไม่รู้เพราะแต่ก่อนยังไปได้เลยเกิดปัญหา

## Slide 13: Routing Elements
Routing protocol
  Allow End/Intermediate nodes to collect and distribute the information necessary to determine routes
Routing database (table)
  Like a directory information base
Routing algorithm
  Uses the information contained in the routing
database to derive routes
Notes: องค์ประกอบของRouting
Protocol ถ้าส่งไปจะตอบอะไรมา
Database รวบรวมข้อมูล
Algorithm เอาข้อมูลมาประมวลผล

## Slide 14: Routing Information
Which interface should I forward this package
Which is the next hop ?
Packet for 158.108.2.3
Notes: จะส่งไปทางไหน ก็ต้องดูตารางRouting table

## Slide 15: Routing table
frontiernet.net
The ordered list address
Matches several entries in the list
  >1 possible path
  and may be different qualities
Router looks up network number of destination address and sends it
Next router will do the same, until it arrives at
the right network
Notes: Router จะมอง Network number แล้วส่งไป
Next router จะทำเหมือนกัน แต่ถ้าไม่มีปลายทางก็จะส่งไปให้ Default gateway

## Slide 16: Where does the Routing Table come from?
By talking with other routers
Routing table is built by exchanging info with other routers
The goal of this exchange is
  to “map out” the network
Each router wants to know
  who it can talk to directly
  and who those routers can talk to
Finally
  Send packet to the directly connected host
  Or asking other routers to act as “middle men” and deliver
packets for it
Notes: มาจากไหน มาจากการคุยกันกับ Router
เป้าหมายคือารสร้างแผนที่เครือข่าย เป้าหมายนั้นต่อกับใคร ต่อกี่ลิ้ง
แล้วใครคือคนที่ควรจะคุยด้วยให้คนไหนซ้ายขวา
สุดท้ายหลังจากที่คุยกับคนอื่น ใครคือคนที่จะคุยด้วยทางไหน และสุดท้ายคือส่ง packet ไป

## Slide 17: Routing table
Associated with each route
  A cost of the link
Cost could be
  level of congestion
  inverse of the bandwidth
  budget
In practice, this is often just a hop count
or infinity
Notes: Cost คือ เงินหรือ inverse ของ bandwidth และการติดขัดของการจราจร

## Slide 18: Routers
Small RoutersStacked For Branch Offices
19 inches (48 cm) wide
Large Routers
for Large Sites and ISPs
19 inches (48 cm) wide
Cisco 1841

## Slide 19: Router

## Slide 20: Router
20
CPU: MIPS Architecture
(originally an acronym for Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)

## Slide 21: The Internals of a Router
21
Routing Information Base (RIB)
Routing Decision Engine
Route Import Policies
Route Export Policies
Configuration
Static Route
Config.
Discovery
Discovery of
directly attached
hostes
IGP
IGP
IGP networks
EGP
EGP
EGP peer routers
Forwarding Information
Base (FIB)
Determine packet forwading
IGP
IGP
EGP
EGP
IGP networks
EGP peer routers
Notes: แพกเก็ตวิ่งเข้ามา ตัวกลางนั้น ออกงั้น หรือมาจาก Network อื่นหรือภายนอกส่งเข้ามา
พอแบบนี้เข้ามาจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้า routerจริงโดยสร้าง RIB แล้วสร้าง Decision
แล้วสร้าง Forwarding เพื่อ นิยามขาออกว่จะไปทางไหน
แล้วจะdrop ขาไหนขึ้นกับการ ทำ Access control เช่นตอนเล่นเกม จะดรอปตรงไหนดี

## Slide 22: Outline
Routing Principle
Routing table calculation
Routing protocol

## Slide 23: How to create a routing table ?
Manual Configure  Easy
Internet
Notes: ถ้าNetwork เล็กๆก็ configure ไม่ยาก

## Slide 24: How about this ?
??
??
Manual Config. ??
Status changes ??
Notes: Network ใหญ่ๆ Configure ยากละ

## Slide 25: Routing Table Computation
Static Routing
Dynamic Routing
Notes: Routing Table มีสองแบบ

## Slide 26: Static Routing
Program the routing table manually
  inflexible
  simple and low overhead
Works for
  small network
  route change infrequently
!@#$%*+*^
Notes: โปรแกรมไปที่Router แบบ Manualเลย
ง่ายและ low overhead เหมาะกับ networkเล็กๆ Route change ไม่บ่อย

## Slide 27: Dynamic Routing
Each router acts independently
  based on info. in its router forwarding table
Allow routers to share info. in their router
forwarding tables
Change according to network problems
Mostly Use
Routing Information

## Slide 28: Distributed Algorithms
Centralized control is not scalable/reliable
  Is it really true ???
  SDN (Software Defined Network)
Nodes can only compute routing tables
based on local info.
  Who needs to know what? When?
  Who knows what? When?

## Slide 29: Distributed Algorithm Issue
Convergence
  process of getting consistent routing information to all nodes
http://lpsa.swarthmore.edu/LaplaceXform/FwdLaplace/Funcs/img7A.gif
Notes: Convergence กระบวนการทำให้ Routing information ให้ทุกๆคนรู้หมดใช้เวลาเยอะมั้ย

## Slide 30: Outline
Routing Principle
Routing table calculation
Routing protocol

## Slide 31: Routing Protocol
Notes: Intra = inside
Inter =between

## Slide 32: Distributed Routing Information
Calculate the lowest cost (shortest path)
Common methods
  Distance vector routing
  Link state routing
  Path vector routing
Notes: ใช้คำนวนหา Lowest cost เส้นทางถูกที่สุด

## Slide 33: Distance-vector Routing

## Slide 34: Distance-vector Routing
Distributed route computation
Router computes the routing table locally
Each node sends the results to its
neighbors periodically
Each node keeps update its routing table
Routing by rumor
howstuffworks.com
Notes: แต่ละคนดูและคิดเองแล้วเลิกตามที่มองเห็น
แตะละโหนดจะส่งตารางที่บอกว่าไปหาใครได้ไปให้เพื่อนบ้าน
แต่ละโหนดก็จะupdate routing เรื่อยๆ
Routing by rumor คือ ข่าวลือ

## Slide 35: Distance-vector Routing
Each node maintains a set of triples
  (Destination, Cost, NextHop)
Exchange updates directly connected
neighbors
  periodically (on the order of several seconds)
  whenever its table changes (triggered update)(?!)
Notes: การexchange จะเกิดขึ้น ตอนที่เชื่อมได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดการ updateเช่นกัน
แต่ละอันจะอยู่ในรูปแบบ (Destination, Cost, NextHop)

## Slide 36: Distance-vector Routing
Each update is a list of pairs:
  (Destination, Cost)
Update local table if receive a “Better” route
  smaller cost
  came from next-hop
Refresh existing routes
  delete if time out
Notes: Update ได้ถ้าเจอเส้นที่ดีกว่า ค่าใช้จ่ายจะน้อยลง

## Slide 37: Distance-Vector Example
A
B
E
F
C
D
G

## Slide 38: Graph Representation
A
B
E
F
A
B
E
F
C
C
D
D
G
G
Graph: G = (V,E)
E = set of links
= {(a,b), (a,e), (a,c), (a,f),
(b,c), (c,d), (f,g), (d,g)}
V = set of routers
= { a, b, c, d, e, f , g}

## Slide 39: Routing Table
A
E
F
C
D
G
Destination | Cost | Next Hop
A | 1 | A
C | 1 | C
D | 2 | C
E | 2 | A
F | 2 | A
G | 3 | A
Destination | Cost | Next Hop
Routing Table in B
B
Notes: Routing ที่ B จะไปทางไหนดีอิอิ
Routing table แต่ละโหนดมีสิทธิ์เหมือนกันมั้ย
อย่างE ตั้งDefault เป็น A ได้เลยเพราะเป็น Stub network ในห้องสอบคงให้สร้าง routing table เอง

## Slide 40: Routing Table @ start
AS
Notes: ที่B มี 3 interface net2 net3 net6 คือทุกrouter จะมีinformationของตัวเอง พอเวลาผ่านไปทุกคนก็จะเริ่มแลกเปลี่ยน

## Slide 41: Routing Update
A
B
E
C
D
G
F
G, 2
G, 1
G, ∞
G, 3

## Slide 42: Routing Table  Update
AS
Notes: เริ่มการ updateโดยเลือกตัวที่ถูกๆ จะกว่าจะ converge

## Slide 43: Routing Update
Notes: มา compare กันแล้วก็เสร็จแล้วก็โยนให้ชาวบ้าน

## Slide 44: Routing Table Update
AS
Notes: ง่วงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

## Slide 45: Distance-Vector Routing
Routing Information protocol (RIP)

## Slide 46
Routing Information protocol (RIP)
Simplest dynamic routing protocol
Easy to configure and maintain
Each router broadcasts its entire routing
table frequently (every 30 seconds)
Broadcasting makes RIP unsuitable for
large networks
Notes: ง่ายสุดแล้ว broadcast ทุกๆ30วิ ไม่เหมะ network ใหญ่

## Slide 47: Broadcasts go to hosts as well as to routers
RIP
RIP interrupts hosts frequently, slowing them down
RIP routing table has a field to indicate the number of router hops to a distant host
The RIP maximum is 15 hops
Farther networks are ignored
Notes: Max hop 15 hop
ไม่เหมาะไม่รัน uninet เหมาะสำหรับวงเล็กๆ

## Slide 48: RIP Encapsulation
Carried in data field of UDP datagram
  Port number is 520
UDP is unreliable, so RIP messages do
not always get through
A single lost RIP message does little or no
harm
UDP
Header
UDP Data Field RIP Message
Notes: อยากส่งส่งเลยหายก็หายไป

## Slide 49: Slow Convergence
Convergence is getting correct routing tables after a failure in a router or link
May take minutes
During that time, many packets may be
lost
Notes: ถ้าเฟลขึ้นมาข้อมูลจะส่งไปมั้ยในเวลาที่เร็วที่สุด
ถ้ายังไม่ update packet อาจหายได้ ต้องใช้เวล่เรียนนานกว่าจะต่อกันได้จาก a ไป E

## Slide 50: Routing Loops
Can happen because several nodes are
updating routing tables concurrently
Ex: The “Count to infinity” problem
Notes: หลายๆโหนดอาจ update พร้อมกัน Count 2 infinity

## Slide 51: Count to infinity
Notes: เฟลปุป B ยังไม่ทัน update เลยก็เลยยังไม่เปลี่ยน A เห็นBบอกว่าไปได้เลยโยนไปให้ B Bเลยupdate แล้วโยนไปให้Aจนกลายเป็นลูป

## Slide 52: 3-node loop
1
2
3
4
Notes: พอเส้นทางไปxหาย Aบอกวิ่งมาทางC Bบอกวิ่งทางA Cบอกวิ่งทางB เกิดLoop ทันทีควรตั้ง TTL เป็น 0

## Slide 53: Loop-Breaking Heuristics
Set infinity to 16
Split horizon
  Don’t send routes learned from a given
neighbor back to that neighbor
Split horizon with poison reverse
  Reply to neighbor but give negative info (such as infinite cost)
These are Hacks!
Notes: เซ็ตค่าสูงสุดเป็น 16
Split horizon ไม่ส่งกลับ
Split horizon with poison reverse ส่ง negative เลยว่ามันไปไม่ได้แล้ว ไอ้ ควาย

## Slide 54: Configure RIP
Notes: ไม่ลงรายละเอียด
แต่ควรทำได้

## Slide 55: Routing Table Example
BOAZ#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP, i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
R 10.0.0.0/8 [120/2] via 192.168.14.1, 00:00:16, Serial0/0/0
C 172.31.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.13.0/24 [120/1] via 192.168.14.1, 00:00:16, Serial0/0/0
C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
55
Notes: ถ้าให้ รูปนี้มาให้ routingต้องตอบได้
R DES [120(เลขที่ถูกกำหนดให้)/2(เลขจริงๆในที่นี้คือhop count)] via des ที่มารับ เวลา Interface ที่ออก

## Slide 56: RIPv2
RIPv2 supports
  CIDR supernets
  VLSM
  Discontiguous networks (no auto-summary)
Improves efficiency by
  defining multicast address (224.0.0.9)  route update
  some reserved fields are assigned (RIPv1 sets to zero)
  Authentication
Can coexist with RIP v1
  RIPv2 use multicast must be configurable per interface
  RIPv2 accept RIPv1 request/response
Notes: ต้องรองรับพวกนี้ด้วย เวลาconfigure ต้องเลือก version

## Slide 57: Distance Vector Summary
Good
  Only need communicate with neighbors (so little
bandwidth is wasted on protocol overhead)
  Relatively little processing of info
Bad
  Count to infinity problem
  Slow convergence (the real issue)
Despite this, RIP is popular
  Because included in original BSD implementation
Notes: สรุปข้อดี คุยแค่เพื่อนบ้าน
ข้อเสีย update ไม่พร้อม และ slow convergence

## Slide 58: Link State Routing

## Slide 59: Link State Routing
Each router is responsible for
  meeting its neighbors
  learning their names
Each router constructs a packet
  called a Link State Packet (LSP)
  or Link State Advertisement (LSA)
  containing a list of names and cost assigned to each neighbor

## Slide 60: Router Discovery
R4
R5
R1
OSPF Hello
OSPF Hello
OSPF Hello
OSPF Hello

## Slide 61: Link State Routing
Each router LSP is sent to all other routers
(Reliable Flooding)
Each router now has a topological map of the network ( Link-State Database)
Apply the Shortest Path First (SPF) algorithm to compute routes to each destination
  SPF also know as Dijkstra algorithm
  Link-State algorithms advertise the state of its local network links not distances
Notes: หลังจากที่เริ่มคุยกันแล้วก็มาดูที่ linkstage routing แล้วจะส่งไปให้ทุกคนเลย (flooding) คือต้องถึงทุกคนนะ
ไม่ได้ดูจาก HOB count แต่ดูจาก cost แม้ว่าhobจะเยอะกว่าก็ตามโดยไม่สนใจระยะทาง

## Slide 62: Link State Packet (LSP)
ID of the node that created the LSP
Cost of the link to each directly connected neighbor
sequence number (SEQNO)
time-to-live (TTL) for this packet
Notes: LSP จะคุยกันด้วย ID

## Slide 63: Reliable flooding
store most recent LSP from each node
forward LSP to all nodes but one that sent it
generate new LSP periodically
  increment SEQNO
start SEQNO at 0 when reboot
decrement TTL of each stored LSP
  discard when TTL=0
Notes: จะเก็บตัวล่าสุดแล้วจะforward lsp ไปทุกโหนด แล้ว

## Slide 64: Flooding
3
1
2
2
3
2
R4
R5
R6
R1
R2
R3
1
2
3
1
1
1
3
2
2
2
2
3
2
Information !!!
Notes: R1 ถามR2ไปกี่บาทๆๆๆๆโดยทุกตัวก็จะประกาศ cost แล้วพอได้ครบปุปก็จะApply shortest path โดยดูเทียบcost ว่าจะวิ่งไปเส้นไหนดี
แต่ Informationมหาศาล

## Slide 65: Route Calculation
Dijkstra’s Algorithm
  Finding the shortest path from a source to other nodes in network
Weight represents distance between two nodes
Sum of weights along the path is the total distance
Choose the lowest total distance

## Slide 66: Link State Routing
Notes: เริ่มต้น Router ห้าตัวนี้Dมองไปเห็นแค่A เลยจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่า ต่อA link 3 บาท โดยทุกโหนดก็จะมีมุมมองของตัวเอง

## Slide 67: Dijkstra Algorithm
Notes: ใช้ดิ้กต้า
เริ่มต้นก็หาลิ้งที่ต่ออยู่โดยเก็บcost แล้วเลือกต่ำสุด คือไป C ใช้cost 2 เป็ฯ Permanent แล้ว Add node ใหม่ เลือก 3,5,6 เลบเลือก 3 ไปD แล้วค่อยเลือก 5แล้วค่อย 6

## Slide 68: Routing Table
Notes: พอเลือกเสร็จก็เลยนำมาสร้าง เป็น Tableที่จะได้cost ต่ำสุดโดย Routing table ไม่เหมือนกัน

## Slide 69: Dijkstra’s Algorithm In action (I)
Japan: http://www-b2.is.tokushima-u.ac.jp/~ikeda/suuri/dijkstra/Dijkstra.shtml

## Slide 70: Dijkstra’s Algorithm In action (II)
by Carla Laffra of Pace University
http://www.dgp.toronto.edu/people/JamesStewart/270/9798s/Laffra/DijkstraApplet.html

## Slide 71: Routing Table
Destination | Next Hop | Cost
R2 | - | 4
R3 | R2 | 10
R4 | - | 2
R5 | R2 | 6
Final R1 Routing Table
R1
R2
R4
R5
R6
R3
2
4
6
8
10

## Slide 72: Network Change
R1
R2
R6
2
R4
4
6
R5
8
10
R3
R1
R2
R5
R3
2
R4
9
7
12
R6
15
Notes: สมมติว่า Link down ทำไงดีล่ะ
ดิ้กต้าก็ต้องทำงานใหม่สิเลยRe-direct route โดยดูจาก cost เหมือนเดิม

## Slide 73: OSPF Routing Protocol
Link State Protocol
  Link is connection between two routers
  Routing table stores > just its hop count:
cost, reliability, etc.
  Allows OSPF routers to optimize routing based on these variables
Notes: OSPF จะมีสิ่งที่ต้องดูมากกว่า hop count มี reliable ห่าเหวไรต่างๆเยอะ แล้วยังยอมให้ configure ได้ด้วย

## Slide 74: Autonomous System

## Slide 75: OSPF-Autonomous System
Autonomous 1
Autonomous 2
Autonomous 3
OSPF
OSPF
Notes: สิ่งที่ OSPF ทำคือไม่ส่ง คือจะอยู่ใน autonomous system ของมันเท่านั้น

## Slide 76: OSPF Area
Backbone
Stub
R9
R1
R2
R5
R6
R4
ืื Stub
เชื่อมไปยังระบบAS อื่นๆ
N5
R7
N8
N6
R3
R8
พื้นที่ 0
พื้นที่1
พื้นที่2
พื้นที่ 3
R10
N10
Notes: สรุป OSPF จะไม่ส่งออกไปนอก AS โดยจะแบ่งเป็นส่วน
OSPF AREA คือจะแบ่งใน AS ของตัวเองเป็น AREAต่างๆ

## Slide 77: Route between Area
R1
R2
พนท้ื ่ี 0
พนท้ื ่ี 1
R3
R44
N44
N33
R1
R2
พนื ท่ี 0
พนื ท่ี 1
No Flooding across area
Notes: ซึ่งการ Route ระหว่าง Area จะไม่ทำการ flooding จะยอมเฉพาะ ในAreaเดียวกันเท่านั้น

## Slide 78: OSPF Routers
Network is Divided into Areas
  Each area has a designated router
Designated Router
Area
Notes: ใน Router จะมีการแบ่งArea โดยจะแบ่งเป็น Designated Router คือเป็นตัวที่รับผิดชอบชัดเจน

## Slide 79: OSPF Routers
When a router senses a link state change
  Sends this information to the designated router
Designated Router
Notice of Link State Change
Area
Notes: Designated Router จะเป็นตัวที่เป็นคนจัดการต่อเองว่ามีการ Change ห่าไรรึเปล่า หรือทำตัวเป็นหัวหน้านั่นเอง แล้วDRจะเลือกยังไงล่ะ

## Slide 80: OSPF Routers
Designed Router Notifies all Routers
  Within its area
Designated Router
Notice of Link State Change
Area

## Slide 81: OSPF Routers
Efficient
  Only routers are informed (not hosts)
  Usually only updates are transmitted, not
whole tables
81
Area
Designated
Router
Notice of Link State Change
Notes: ถ้ามี DR จะบอกว่ามี linkตัวไหนเปลี่ยนแล้วค่อยบอกว่า update ทำให้traffic น้อยลง

## Slide 82: OSPF
Fast Convergence
  When a failure occurs, a router transmits the notice to the designated router
  Designated router sends the information
back out to other routers immediately
Notes: จุดเด่นคือConvert ไว

## Slide 83: OSPF
Carried in data field of IP packet
  Encapsulation Protocol value is 89
IP is unreliable, so OSPF messages do not
always get through
A single lost OSPF message does little or
no harm
IP
Header
IP Data Field OSPF Message
Notes: OSPF message อาจจะหายได้ไม่เป็นไร ก็ updateใหม่ไปแต่ไม่ได้ต้องการreliableนิ

## Slide 84: OSPF
Typical link-state but with enhancements
  Authentication of routing messages
  Additional hierarchy (to help with scalability)
  Load balancing

## Slide 85: Configure OSPF
Notes: ไปฟังเอา

## Slide 86: Routing table @A
A#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
O C
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
10.2.1.0/30 [110/65] via 10.64.0.2, 00:05:36, FastEthernet0/0
10.64.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Notes: ตัวOคือตัวที่ไปเรียนรู้มา ตัวCคือต่ออยู่ คล้ายๆกับ R

## Slide 87: Routing table @B
B#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C C
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 10.2.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 10.64.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

## Slide 88: Routing table @C
C#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C O
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 10.2.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/1 10.64.0.0/24 [110/65] via 10.2.1.2, 00:00:01, Serial0/0/1

## Slide 89: Link-State Summary
Good
  Converges relatively quickly
Bad
  Lots of information stored at each node because LSP for each node in network must be stored at each node (scalability problem)
  Flooding of LSPs uses bandwidth
  Potential security issue (if false LSP propagates)
Notes: ข้อดี Convertเร็ว ข้อเสีย informationเก็บไว้ที่โหนดเยอะ ถ้าnetwork ใหญ่มากข้อมูลจะใหญ่สัส ขยายไม่ดี
Flooding ใช้bandwith เยอะ แล้วถ้ามีคนประกาศมั่วคนก็รับไปคำนวนผิดดิ

## Slide 90: Distance Vector VS. Link-state
Key philosophical difference
  Distance vector talks only to directly connected neighbors and tells them what is has learned
  Link-state talks to everybody, but only tells them what it knows
Notes: ถ้าเทียบกัน ต่างกันที่ KeyPhilosophical
อันdistance คือข่าวลือ ผมบอกสิ่งที่มผมรู้มาอีกทีไปเรื่อยๆ
Linkstate ผมบอกทุกคนว่าผมต่อไรมั่ง

## Slide 91: References
“Gregory Kesden” lecture of 20-770
Communications and Networking
“Nina Taft”, The Basics of BGP Routing and its Performance in Today’s Internet, Sprint.
“Anonymous”
  lecture of Addressing and Domain Name System, CS640
  Telecom App2b
Cisco CCNA Material
“Jennifer Rexford”, Internet Routing (COS 598A)

## Slide 92: References
Slide from “Agilent Technologies”
Slide from “Anonymous” CS 332, Spring 2002
Panko’s Business Data Networking and Telecommunications, 5th edition
Cisco CCNA Course Material
 สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี สุรศกั ด์ิ สงวนพงษ