## Slide 1: Transport Over IP (II)
รศ.ดร. อนันต์ ผลเพม
Asso. Prof. Anan Phonphoem, Ph.D.
anan.p@ku.ac.th http://www.cpe.ku.ac.th/~anan Computer Engineering Department Kasetsart University, Bangkok, Thailand

## Slide 2: Outline


Transmission Control Protocol (TCP)
Transport Layer
User Datagram Protocol (UDP)
Transmission Control Protocol (TCP)
Stream Control Transmission Protocol
(SCTP)
Real-Time Transport Protocol (RTP)

## Slide 3: Transmission Control Protocol (TCP)
Most popular/important in Internet
Reliable transport protocol
Connection-oriented
  need establishment
  [IP+source port]  [IP+destination port]
  guarantee delivery / error
Checksum is mandatory

## Slide 4: TCP Messages (Segment)
TCP Header
UDP Header

## Slide 5: Connection Establishment
Application requests connection through
socket API
  not part of TCP
  method to access services provided by TCP
To start connection establishment
  receiver must be listening

## Slide 6: Making connection
Application on server
  passive receive mode
listening by issue Listen request to socket
locally
Application on Client
  request to socket API locally with
    destination IP
    destination port
    (source port: if not specify, TCP assigns private
port)
Server
Client
Notes: ต้องไปติดต่อกันก่อนว่าจะเปิด port ไรยังไง

## Slide 7: TCP Connection Establishment
Application
TCP stack
TCP stack
Application
Server
Client
Internet
Passive Open
Active Open
Open Req
Open Ready
Open Ready
3-way Handshake
Notes: ต้องทำ 3-way HANDSHAKE คุณต้องอยู๋ตรงนั้นคุยกับผมนะ
คุยการทาง transport layer นะ

## Slide 8: TCP Segment
Segment size
  at source node = MTU local link
  fit in IP packet
  may be fragment along the way
IP Header
IP Header
Payload
Data
TCP Header
Data
Transport Layer
IP Layer
Notes: ตัดมาเป็นท่อนๆ โปะหัวip อีก overhead เยอะอีก แอ๊กกกก

## Slide 9: TCP Checksum
Pseudoheader
Source IPv4 Address |  |  | 
Destination IPv4 Address |  |  | 
rsev (0) 8 bits | Protocol Type (TCP = 6) | TCP Length 16 bits | 
TCP Header 20 bytes |  |  | TCP header
Options |  |  | 
Data |  |  | 

## Slide 10: Data Transmission (I)
Client
Internet
Seq. 1001 ; length 500 Push
Send Req. 1500 bytes
Seq. 1 ; length 1000
Ack 1001
Ack 1501
Server
Application
TCP stack
TCP stack
Application
Rec. 1000 bytes
Rec. 500 bytes
Notes: Push คือจำนวน byteหมดและ ไม่ต้องรอเต็ม Buffer ก็ได้ส่งได้เลย
สรุปคือ ส่ง ack ส่ง ack

## Slide 11: PHS (Push) Flag
Application
Transport Network
Data Link Physical
To allow applications to read write to the socket
at any time
  buffers are needed (both sides/ both direction of a TCP connection
Application
Transport
Network
Data Link Physical
TCP Buffer
TCP Buffer
Notes: Data คือไอ้ก้อนแดงๆ ขวาคือได้รับ ต้องเต็ม buffer แล้วค่อยส่งมั้ยหรือไงต้อง set

## Slide 12: PHS (Push) Flag
To “Push” out data immediately, PHS flag is set
  Sender: sent out immediately
  Receiver: immediately forward the segment up to application

## Slide 13: Data Transmission (II)
Client
Internet
Rec. 500 bytes
Server
Application
TCP stack
TCP stack
Application
Rec. 2000 bytes
Ack 1001
Seq. 2001 ; length 500 Push
Ack 2001
Send Req. 2500 bytes
Seq. 1 ; length 1000
Seq. 1001 ; length 1000
Notes: ต้องวาดได้นะ
Ack ที่กว่าจะส่งกลับมาอาจจะใช้เวลามากหน่อย ต้องมี timing การcontrol ถ้า ack 1001 ก็ต้องส่ง 1001 ใหม่นาจา

## Slide 14: Data Transmission (III)
Client
Internet
Send Req. 3500 bytes
Rec. 2500 bytes
Server
Application
TCP stack
TCP stack
Application
Rec. 1000 bytes
Seq. 1 ; length 1000
Seq. 1001 ; length 1000
Seq. 2001 ; length 1000
Ack 1001
Ack 1001
Seq. 1001 ; length 1000
Seq. 3001 ; length 500; Push
Ack 3501
Notes: Push ก็เหมือนmarkอ่ะว่าหมดแล้วนะ ไม่จำเป็นต้อง ack ทุกอันอาจจะ ackไปทีเดียว

## Slide 15: TCP Window Control
Send Buffer
Recv. Buffer
Win
Win
Win
Win
Notes: ถ้าที่เหลือน้อยผมจะบอกให้ตุณลดลง หรือ มากขึ้นก็ได้

## Slide 16: Poor TCP Window Control
“Silly Window Syndrome”
Send Buffer
Recv. Buffer
Notes: วันนี้กิน… เอ้ยแปปดิฟังไม่ทัน วันนี้ก.. เอ้ยฟังไม่ทันนน = Overhead เยะ
ส่งpacket ได้ทีละเล็กๆ ช้า overhead เยอะ
หรืออาจจะรอ packet size ใหญ่ๆค่อยส่ง ไม่ก็รอให้ส่งทีละเยอะๆควรวิเคราะห์ได้

## Slide 17: Urgent Data
Set Urgent bit in the flag field
Overtake any byte in queue (e.g. Esc)
indicates how much of the data in the segment is urgent (from 1st byte)
Notes: ทำUrgent queue ลัดมาเลย พนักาน410 411 ผม 810 อิอิ

## Slide 18: Closing Connection (By either end)
Internet
Data
Last Data Segment (Fin Flag)
Data
Fin Flag; Ack = n+2; Seq.= m + 1
Ack
Server
Application
TCP stack
TCP stack
Client
Application
Close
Close req (Empty Data) Fin Flag; Seq.= n + 1
Close
Ack = m + 2
Close Resp
3-way Handshake
1 byte
Notes: ต้องทำ Three way ก่อนแล้วจึงเริ่ม Transfer data
ก่อนคุยกันต้องver ด้วย 3 way คุยก็ส่งไป แล้วพอเลิกก็ต้องทำ 3 way ปิดอีก

## Slide 19: Example: 3-way Handshake

## Slide 20: TCP State Machine
20
Passive open / -
Close / FIN
Send / SYN
SYN / SYN, ACK
RST /
-
passive open
SYN / SYN, ACK
simultaneous open
SYN,ACK / ACK
ACK /
-
Close / FIN
FIN / ACK
FIN / ACK
ACK / -
ACK / -
FIN, ACK / ACK
simultaneous close
FIN / ACK
passive close
active close
ACK / -
active open
Close, Timeout, Reset / -
LISTEN
SYN_RCVD
ESTABLISHED
FIN_WAIT_1
CLOSING
FIN_WAIT_2
TIME_WAIT
CLOSE_WAIT
LAST_ACK
SYN_SENT
Close
CLOSED
Active open / -
Timeout = 2MSL
Close / FIN
Server
Client
Notes: Server เปิดรออยู่Listen จะเปลี่ยนStageเมื่อมีSyncเข้ามาก็จะเปลี่ยนไปอยู่SYN_RCVD ถ้าทำACKครบหมด กะจะเข้าไปESTABLISHED คือสามารถส่ง Dataกันได้แล้ว STAGE อื่นส่งไม่ได้นะจะปิดก็ได้รับ FIN ก็รอACK พอได้มาก็กลับไป CLOSED(เส้นขวาแดง)
ฝั่งClinet ก็ส่ง SYC SEND แล้วไปรอ ack เพื่อให้ได้Establish เพื่อส่งDATA แล้วพอ END ก็ตามเส้นซ้ายไป
รวมคือแบบ stage FULL

## Slide 21: Errors in TCP
Corrupted segment
Wrong sequence segment
Lost and redundant segment

## Slide 22: Error Control in TCP
Checksum
Acknowledgement
Retransmission
  Retransmission Time
  3-duplicate ACKs
 Immediately ACK (Fast Retransmission)

## Slide 23: Acknowledgement
Station A
Station B
Delay Time
before ACK
Delay Time before ACK
Notes: บ้าป่าวได้ ACK 1201 ตลอด

## Slide 24: Lost Segment
Retransmission Time

Station A
Station B

## Slide 25: Fast Retransmission
Station A
Station B
1
2
3
Notes: ส่งack 401 ไปตั้ง3รอบแล้วนะ ส่ง 401 มาซักทีเถอะ

## Slide 26: Congestion Control
Does Window Control help ?
No concern with the network status. Every station keeps retransmitting.
Notes: จัดการการแออัดของข้อมูล

## Slide 27: Congestion Window
cwnd
  Concern about network status
Different from “receiver window size”
  Concern about Buffer @ receiver
Amount data send = min (cwnd, window size)
Notes: จำนวนส่งที่เป็นไปได้คือค่าที่ต่ำที่สุดของขนาด conjection window กับขนาด window size

## Slide 28: Slow Start
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ssthresh = 32
cwnd (Max = 64)
cwnd starts with value = 1
ssthresh: slow start threshold
Congestion Avoidance  Linear
Retransmission
36
3-Dup ACKs
Linear
Linear
ssthresh = 36/2
= 18
Fast Recovery cwnd = 20/2 = 10
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
20
Notes: ถ้าเจอที่ช้าๆแล้วจะเริ่มส่งใหม่ เพราะแปลว่าอาจจะเกิดรถติดแล้ว พอส่งใหม่ก็จะเป็นเทสโฮหารสอง และจะส่งช้าลงๆ

## Slide 29: Understanding TCP Characteristics
Keep-alive mechanism
Sequence number
  wrapping boundary
Slow start
No congestion detection in TCP
  use ICMP source quench message
    destination cannot receive too fast info., issue ICMP source quench to slow down sender
Notes: ถ้า retransmission เมื่อไหร่ก็จะ slow down ไม่ว่าจะมีปัญหาจริงหรือไม่ก็จำ

## Slide 30: TCP Options
Data

## Slide 31: TCP Options
TCP Header |  |  | 
1st Option Type 8 bits | 1st Option Len 8 bits | 1st Option Data 16 bits | 
1st Option Data (Con’t) | 2nd Option Type | 2nd Option Len | 2nd Option Data
2nd Option Data |  |  | Padding
Data |  |  | 
Encoded as Type-Length-Variable (TLV)
sequences
Notes: สามารถเพิ่ม Option ลงไปได้อีกก่อนถึง data

## Slide 32: TCP Options
Type =2 (1 byte) | Length =4 (1 byte) | Max Segment Size in byte (2 bytes)
To advertise the value of max. support TCP segment size
Type =3 | Length =3 | Window Scaling Factor
To announce the window scaling factor
Type =8 | Length =10 | Timestamp
Timestamp (Con’t) |  | Echoed Timestamp
Echoed Timestamp (Con’t) |  | 
To utilize time stamp

## Slide 33: Choosing between TCP and UDP
TCP
  reliable transport services
UDP
  only delivery data to specific port

## Slide 34: Protocols that use TCP
File Transfer Protocol (FTP)
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Post Office Protocol (POP3)
Telnet
Border Gateway Protocol (BGP-4)
Label Distribution Protocol (LDP)

## Slide 35: TCP well-known ports
Notes: 20 21 23 53 80 ควรจำได้

## Slide 36: Outline



Transport Layer
User Datagram Protocol (UDP)
Transmission Control Protocol (TCP)

Stream Control Transmission Protocol
(SCTP)
Real-Time Transport Protocol (RTP)
Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

## Slide 37: Stream Control Transmission Protocol (SCTP)
 RFC 2960
Transport Packet Switched Telephone Network (PSTN) connections over IP networks
Reliable Connection-Oriented
Support large blocks data transfer
Includes sender pacing and congestion
avoidance
Establish and maintain multiple streams
between same pair of end points
Notes: เน้นตัวคนส่งพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ชน หลายๆ streams ระหว่างคู่เดียวกันที่ส่งพร้อมๆกัน

## Slide 38: Multiple Streams
Application
Streams
SCTP
IP
Application
Streams
SCTP
IP
IP network
Different IP Address
Port
Port
Notes: เปิด port รอไว้ให้คนเชื่อมต่อชั้น transport อยากได้TCPแต่ทำได้หลายๆอัน แต่ข้อจำกัดคือต้องไปปลายทางเดียวกัน

## Slide 39: Performance Enhancements
Bundle multiple SCTP messages into a single
SCTP packet
  reduces network overhead
  reduce processing overhead
Improve network-level fault tolerance
  multihoming (multiple IP add.)
  distinct routes
Additional security for flooding /masquerate
Notes: SCTP คือ TCP Bundle คือมองหลายๆstreamรวมๆกันและส่งไป ทำให้ลดOverhead

## Slide 40: SCTP Message Formats
SCTP
Header
SCTP
Chunk
SCTP
Chunk
SCTP
Chunk
SCTP Packet
SCTP Header: association and verification details SCTP Chunk: control message / data for a stream
Notes: มีก้อนๆหลายๆก้อนโดยที่มีหัว header อันดกัยว

## Slide 41: SCTP Message Formats
Source Port (16 bits) | Destination Port (16 bits)
Verification Tag | 
Checksum (not using pseudo header) | 
SCTP Header
SCTP Chunk
Chunk Type (8 bits) | Chunk Flag (8 bits) | Chunk Length (16 bits)
Chunk Data |  | 

## Slide 42: Association and Management
Internet
Initiation Initiation Ack
Association Initiator
Association Responder
Cookie Echo
Cookie Echo Ack
…
Heartbeat
Heartbeat Ack
4-way Handshake
Notes: 4way hand shake

## Slide 43: State Cookie
Used for authentication
  Message Authentication Code (MAC)
Implement timer for controlling
association

## Slide 44: Association and Management
44
Internet
Association Initiator
Association Responder
Selective Ack
…
Data
…
Shutdown Shutdown Ack Shutdown Complete
3-way Handshake
Peer
Notes: สรุปคือทำเหมือน TCP แต่ส่งเป็น CHUNK แต่ละ CHUNK ก็มี number

## Slide 45: Data Transfer
Same as TCP management
Each chunk has Transmission Sequence
Number (TSN)
  identify 1st byte
Most important feature – multiplex many streams onto same association
  Stream Sequence Number

## Slide 46: Multiplexing Data Streams
SCTP
Sender
SCTP
Receiver
S2
S1
S1 S2
M#1, 3000 bytes
TSN=1; L=1000; S1; M#1
M#5, 1000 bytes
TSN=1001; L=1000; S2; M#5
M#5, 1000 bytes
M#6, 2000 bytes
TSN=2001; L=1000; S1; M#1 TSN=3001; L=1000; S2; M#6
TSN=4001; L=1000; S1; M#1 TSN=5001; L=1000; S2; M#6
M#1, 3000 bytes
M#5, 2000 bytes

## Slide 47: Note on SCTP
Not commonly use
  Lack of availability
  both ends must implement SCTP
Use in private networks
Protocols that use SCTP
  SIP
  MTP2
Notes: ไม่ค่อยนิยมเพราะทุกคยต้องลงเป็น SCTP เหมือนกัน

## Slide 48: Outline




Real-Time Transport Protocol (RTP)
Transport Layer
User Datagram Protocol (UDP)
Transmission Control Protocol (TCP)
Stream Control Transmission Protocol
(SCTP)
Real-Time Transport Protocol (RTP)

## Slide 49: Real-Time Transport Protocol (RTP)
Monitor and maintain QoS of real-time
applications
Lightweight
Run over another transport protocol
  Top-up protocol
  top of UDP
RTP needs management protocol
  Real-Time Transport Control Protocol (RTCP)
Notes: เอาเร็วเข้าว่า แบบREAL TIME

## Slide 50: RTP Header
At least 12 Bytes
V | P | X | CC | M | Payload Type | Sequence Number (16 bits)
Timestamp |  |  |  |  |  | 
Synchronous Source ID |  |  |  |  |  | 
Synchronous Source ID |  |  |  |  |  | 
Synchronous Source ID |  |  |  |  |  | 
Version 2
Notes: Timestamp มาคไว้เลยถ้าเจอตัวนี้ต้องทำงี้ๆนะทำให้ไวขึ้น

## Slide 51: RTP over UDP
IP Header (20 Bytes) | UDP Header (8 Bytes) | RTP Header (12 Bytes) | Payload
40 bytes Overhead (IPv4)
For Audio: 16 bytes
71.4 % overhead
Notes: แต่ปัญหาคือ Overheadเยอะ

## Slide 52: Summary
Transport Layer
User Datagram Protocol (UDP)
Transmission Control Protocol (TCP)
Stream Control Transmission Protocol
(SCTP)
Real-Time Transport Protocol (RTP)