## Slide 1: Application Protocols
รศ.ดร. อนันต์ ผลเพ่ม
Assoc. Prof. Anan Phonphoem, Ph.D.
anan.p@ku.ac.th http://www.cpe.ku.ac.th/~anan Computer Engineering Department Kasetsart University, Bangkok, Thailand

## Slide 2: Outline
Client-Server
DNS

## Slide 3: TCP/IP Protocol Suite (Internet Model)
Applications
User service and interface
5
Transport
4
Network
3
Data Link
2
Physical
1
Provide frames
Node-to-node (same network segment)
Transmission bit streams (mechanical and electrical spec)
Move packets from source to destination Packet end-to-end (across network)
Process delivery + Error (TCP/UDP) Reliable end-to-end (whole message)

## Slide 4: Responsibilities of Application Layer
Identifying and establishing the availability of intended communication partners
Synchronizing cooperating applications
Establishing agreement on procedures for error recovery
Controlling data integrity
Notes: 1.ระบุให้ได้แล้วให้ผู้ใช้ใช้งานได้
2.Synchronize
3. แล้วสร้างกฏเกณต่างๆขึ้นมาผิดแล้วทำยังไง
4.ต้องรองรับใช้ TCP UDP ห่าไร

## Slide 5: Application Definition
Programs run on behalf of users
  serve specific service requests
Application types
  self-contained (take input  show output)
  remote interaction (send-receive info.)
    client – receive instruction from user
    server – react/service as requested
Notes: Program ที่ทำงานบนพื้นฐานความต้องการของuser แต่ไม่ออกสอบ สัสจะไมวะ
แต่ที่จะสนใจคือ Remote interaction มี Clinet และ Server ไม่เหมือน BGP นะอันนั้นเป็น Peer กันเหมือนกัน

## Slide 6: Client-Server Architecture
Most network application
Server
  use well-known port numbers
  run all the time
Client
  use an ephemeral port number
  terminate after the service.
If a client requests a service on a port number associated with no server
  In UDP, return ICMP port unreachable error to client
  In TCP, the TCP connection is reset
Notes: จะใช้ Well known port number เปิดไว้ฝั่งserver
แล้วClient จะใช้ port พอใช้เสร็จก็ Terminate
ถ้าclient ขอ port ที่ไม่มีจริงก็จะ ICMP บอกไปให้ใน UDP

## Slide 7: Client-Server
Client
Server
Internet
Client
Application
Server Application
Client
Application
Client Application
Daemon
Connection: TCP or UDP
and Ports
Notes: จะทำไงดีที่จะสร้าง session สีเขียวๆนี้

## Slide 8: Type of server
มีหลากหลายประเภทในการเชื่อมต่อ
Iterative คือ Only one request at a time (SIMPLE) ขอได้แค่คนเดียวใครขอซ้ำต้องรอโดนบล๊อก
Concurrent คือ Multiple request at a time (COMPLEX)
Connectionless Vs. Connection-Oriented
ขึ้นกับ Application เช่นการปิง หรือดาวโหลดไฟล์ ควรใช้อันไหน
Stateful Stateless
ขึ้นกับ Application อีกเช่นกัน

## Slide 9: Server Implementation
Connection-Oriented ชอบ ConcurrentX3 ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ไม่ชอบ Iterative
Connectionless ชอบ iterativeX2 ไม่ชอบ Concurrent

## Slide 10: Connectionless Iterative Server
Legend
Datagram from client 1 Datagram from client 2 Datagram from client 3
Notes: มีServer เปิด Portรอไว้มีCLientสามคนต้องการติดต่อไป ถ้า ให้บริการสีแดงอยู่อันอื่นก็รอไปจนกว่าจะ RELEASE

## Slide 11: Connection-Oriented Concurrent Server
Notes: เหมือนการต่อโทรศัพท์ คือต้องมีprocessไรพิเศษที่มาคุยกับผมตลอดเวลา
ถ้าเปิด Portไว้ต้องขอ แบบ Connetion Oriented นะ เลยแตกเป็น Process ไปเรื่อยๆก็จะรองรับหลายๆUserได้

## Slide 12: TCP/IP protocol suite and OS

## Slide 13: Sockets – Basic Concepts
Notes: มีรูๆ มาแล้วก็ต่อเสียบไป แล้วจะเลือกปลั๊ฏลง Socketไหน

## Slide 14: Sockets – Basic Concepts

## Slide 15: Connectionless Iterative: using UDP
Notes: ส่งRequest ไปยังที่ Blockไว้ พอมีคนส่งมาก็จะส่งDataกลับไป ไอ้คนที่ส่งไปก็บล๊อกตัวเองแล้วก็รอ พอได้ปุปก็ Close Connection

## Slide 16: Connection-Oriented Concurrent: TCP
Client
Server

## Slide 17: Connection-Oriented Concurrent: TCP
Connection handshake
Client
Server
Notes: พอมีคนต่อเข้ามาแบบ Orientedก็เริ่ม Fork ตัวเองออกมาให้มี Child Process ออกมาแล้วให้ Child เป็นคนติดต่อกับClient ส่วนตัมันก็ปิดแล้วไปทำงานต่อ พอClientเสร็จปิดไป้ Child กลายเป็น ZOMBIE ต้องรอ KILL PROCESS

## Slide 18: Connection-Oriented Concurrent: TCP
Client
Server

## Slide 19: Parent / Child Process
c. After folk

## Slide 20: Application Layer Examples
Domain Name System (DNS)
Telnet
File Transfer Protocol (FTP)
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Simple Mail Transport Protocol (SMTP)
Simple Network Management Protocol (SNMP)

## Slide 21: Domain Name System (DNS)

## Slide 22: Naming Purpose
Addresses are used to locate objects
Names are easier to remember than
numbers
To get to the address or other objects
  prefer using a name
Notes: การติดต่อต้องรู้ IP IPจำกยากจำชื่อง่ายกว่า

## Slide 23: Domain Name System (DNS)
System used for translating
  names of domains into IP addresses
  using lookup mechanism
Domain names
  comprise a hierarchy (tree)
  unique
  easy to remember
DNS can use the services of UDP or TCP
using the well-known port 53
www.ku.ac.th
  158.108.2.69
Notes: กระบวนการก็เหมือนการดูตารางแล้ว MAP
แล้วเก็บเป็น tree unique
กระบวนการ DNS ใช้ผ่านport 53 ไม่งั้นเสิดผ่านชื่อโดเมนไม่ได้

## Slide 24: DNS Mapping Process
User
Host name
1
Host
name
2
Query
3
Response
4
5
IP address
Transport layer
6
IP address
Notes: USER ก็ map มาจะส่งไปละ ก็แปลง download.com แปลงเป็น DNS CLIENT ๆก็ติดต่อไป DNS SERVER ๆก็ตอกบไปที่ DNS CLIENT ๆก็ส่งไปให้Transport layerแล้วส่งต่อ

## Slide 25: IP Address Mapping Example
ผู้ใช้
TELNET
1 ใช้ชื่อโดเมน
telnet nontri.ku.ac.th
name
server
2
สอบถามชื่อ โดเมน
nontri.ku.ac.th
158.108.2.71
3
ตอบไอพีแอดเดรส
158.108.2.71
TCP
4
IP
158.108.2.71
5

## Slide 26: DNS Features
A globally distributed
  maintain data locally, but retrievable globally
  No single computer has all DNS data
Loosely coherent
  replicate changes (timing set by the zone admin)
Scalable
  not limited size
  not limited # of query
Reliable (data replicate)
Dynamic database
Notes: ที่ต้องออกแบบคือ Scalable

## Slide 27: DNS Concept
ripe
www
www
disi
Domain names can be mapped to a tree
New branches at the ‘dots’
No restriction to the amount of
branches
ws1 ws2
•
net edu com
•
isi
•
•
•
•
•
ftp
sun
google
tislabs
moon

## Slide 28: DNS in Internet
arpa
in-addr 158
108
2
โดเ
71
com edu gov int mil net org
mit usu
cc
โดเมนทวั ่ ไป
de th uk
ac go or
ku mua nectec
nontri mis nucleus
โดเมนระดบั ประเทศ
arpa
com
edu
gov
int
mil
net
org
de
th
uk
in-addr
mit
usu
or
cc
mua
nectec
go
mis
nucleus
2
108
158
โดเมนผกผน
โดเมนทวั ่ ไป
ัั โดเมนระดบั ประเทศ
ราก
71
= มตีี น้้ ไมย้้ อ่่ ยไดอ้้ ก
71.2.108.158.in-addr.arpa.
cc.usu.edu.
nontri.ku.ac.th.
ku
ac
nontri
nucleus.nectec.or.th.
Notes: สร้างโดนระดับประเทศแม่ง .th

## Slide 29: Standard Name Space (Top Level)
com | commercial
edu | education
gov | goverment
mil | military
net | network operator
org | organization
th | country
.aero | .biz | .coop | .info | .name | .pro
New

## Slide 30: Inverse Domain
arpa
in-addr
0
255
0
nontri.ku.ac.th
255
158
0
255
108
255
0
2
71
ราก
71.2.108.158.in-addr.arpa.

## Slide 31: Hostname Structure
Sequence of labels separated by
periods
  each label can be up to 63 characters
  total name can be at most 255 characters
Examples:
  www.sanook.com
  iwing.cpe.ku.ac.th
  www.howstuffworks.com
Notes: โครงสร้างก็เป็น Sequence ของLabelแยกด้วยจุด

## Slide 32: Domain Name and Label
Absolute Domain Name
challenger.atc.fhda.edu.
Relative Domain Name
atc
 atc.fhda.edu.

## Slide 33: Domain Concept

## Slide 34: Domain ku.ac.th
Domain ku.ac.th
ac
ku
th
go
ราก
Node ku.ac.th

## Slide 35: Sub-Domain
ac
ku
th
go
lib
sci
eng
cpc
ce
me
ie
Domain ku.ac.th
Domain cpc.ku.ac.th
ราก
Domain sci.ku.ac.th
Domain eng.ku.ac.th
Domain lib.ku.ac.th

## Slide 36: Delegation
Administrator can create sub-domains
  according to geography, affiliation or other criterion
Domain Admin may delegate responsibility
for managing a sub-domain
Parent domain retains links to delegated sub-domain
  parent domain “remembers” who it delegated the sub-domain to
Notes: Adminสร้าง Sub-domain ได้

## Slide 37: Zones and Domains
Notes: ขีดขอบเขตใหม่ให้แอดมินดู

## Slide 38: Zones and Delegations
Zones are “administrative spaces”
Zone administrators are responsible for portion of a domain’s name space
Authority is delegated from a parent and to a
child
net domain
ripe.net zone
net zone
disi.ripe.net zone
com
ripe
www
www
net edu
•
disi
ws2 ws1
•
•
•
•
•
•
ftp
isi sun
moon
google
tislabs
Notes: ดูตามlabel

## Slide 39: Zone and Domain
ac
ku
th
go
lib
sci
eng
cpc
ce
me
ie
Zone ku
Domain ku
ราก

## Slide 40: Zone and Domain
ac
ku
th
go
lib
sci
eng
cpc
ce
me
ie
Zone ku
Domain ku
ราก
Zone eng
Domain eng
Domain lib Zone lib

## Slide 41: Name Servers
Name servers answer ‘DNS’ questions
Several types of name servers
  Authoritative servers
    master (primary)
    slave (secondary)
  (Caching) recursive servers
    also caching forwarders
  Mixture of functionality

## Slide 42: Authoritative Name Servers
Give authoritative answers for one or more
zones
Master server loads data from zone file
Slave server replicates data from master via a
zone transfer
slave
master
slave
Notes: หลายๆที่ไม่ได้run name serve แค่ตัวเดียว

## Slide 43: Recursive Name Server
Perform actual lookups
  ask questions to DNS on behalf of clients
Answers are obtained from authoritative
servers
  but answers forwarded to clients are
marked as not authoritative
Answers are stored for future reference
in cache
Notes: จะได้มาซึ่งชื่อก็จะถามคำถาม

## Slide 44: Resolver
Ask questions to DNS system on behalf
of the application
Normally implemented in a system
library (e.g, libc)
gethostbyname (char *name);
gethostbyaddr (char *addr, int len, type);
Notes: แยกฟังค์ชั่นในการค้นหา

## Slide 45: DNS process
เนมเซิร์ฟเวอร
mit.edu
w20ns.mit.edu 18.70.0.160
mintaka.lcs.mit.edu
18.26.0.36
.mit.edu
ไคลเอน็ ต
nontri.ku.ac.th
1
jaguar.lcs
jaguar.lcs.mit.edu
2
w20ns.mit.edu,
18.70.0.160
3
jaguar.lcs.mit.edu
4
mintaka.lcs.mit.edu,
18.26.0.36
ns.ku.ac.th
ns.ku.ac.th
ns.ku.ac.th
5
jaguar.lcs.mit.edu
เนมเซิร์ฟ์เวอร
lcs.mit.edu
6
jaguar.lcs.mit.edu,
18.27.0.82
7
18.27.0.82
8
Add to cache
OS's resolver
Browser
Root Name Server
Always
 Iterative
Server
Recursive Server
(nomally)
Recursive Query
Iterative Query
45
Notes: คอมอยากไปเว็ปไซต์ jaguar.lcs ก็เริ่มเข้าไปที่ OS’s resolver ๆก็ส่งไปถามDNS ที่Domain server เกษตร ว่าIPของJaguar.lcs คือไย
Nameserver เลยส่งไปหาRoot name server มันไม่รู้แต่รู้ว่า mit.edu เลยบอกว่าให้ไปถาม mit.edu ๆก็บอกว่าไม่รู้แต่รู้ว่า lcs.mit.edu ถืออยู่ก็ลองไปถามดู
ก็เลยส่งไปหา lcs.mit.edu ๆมีip jaguarอยู่ก็ส่ง 18.27.0.82 กลับไปให้ nameserver nameserver ก็เก็บ Cache ไว้เผื่อคราวหน้าคนเรียก จะได้โดยให้ทันที
สรุปคือมีคนจัดการแทนคุณแล้วก็มีแต่ละคนเก็บdomainไว้เรื่อยๆ

## Slide 46: DNS process
เนมเซิิรฟ์ เวอร
mit.edu
w20ns.mit.edu 18.70.0.160
mintaka.lcs.mit.edu
18.26.0.36
ไคลเอน็ ต
์์ รทเนมเซริ ฟเวอร
nontri.ku.ac.th
1
jaguar.lcs .mit.edu
18.27.0.82
8
ns.ku.ac.th
ns.ku.ac.th
ns.ku.ac.th
5
,
เนมเซิิรฟ์ เวอร
lcs.mit.edu
6
Add to cache
OS's resolver
Browser
Always
 Iterative
Server
Iterative Server

## Slide 47: DNS Message
Notes: จะคุยกันก๋ต้องมี Header

## Slide 48: Query Record Format (Question)
admin.atc.fhda.edu.
Notes: ดูผ่านๆ ชื่อยังไงก็ได้

## Slide 49: DNS Exchange
ns.ku.ac.t
nectec.or.th
ns.nectec.or.th 202.44204.67
ns.ku.ac.t
ns.ku.ac.thh
158.108.2.67
nontri.ku.ac.th 158.108.2.71
เนมเซิรฟ์เวอร
เนมเซิร์ฟ์เวอร์
kuku..oror..thth
1
ftp.nectec.or.th
2
ftp.nectec.or.th
ftp.nectec.or.th, 202.44204.34
3
202.44204.34
4
ku.ac.th

## Slide 50: nontri.ku.ac.th  ns.ku.ac.th
50
…… | ……
destination=158.108.2.67 | source=158.108.2.71
identification=10 | query, standard, recursive
number of questions = 1 | number of answers RRs = 0
number of authority RRs = 0 | numberof additional RRs = 0
name=ftp.nectec.or.th., type=A, class=IN | 
ไอพีเฮดเดอร
(บางสวน)
ดีเอนเอสเฮ้ดเดอร์
ส่วนคำถาม
Type A = indicate that VALUE is an IP Add
Class IN = indicate Internet
ns.ku.ac.th
202.44204.34
ftp.nectec.or.th,
nectec.or.th
ns.nectec.or.th
202.44204.67
ns.ku.ac.th
ns.ku.ac.th 158.108.2.67
nontri.ku.ac.th 158.108.2.71
NameServer
์์ เนมเซริิ ์ฟ์ฟเวอร
Ku.ac.th
1
ftp.nectec.or.th
2
ftp.nectec.or.th
202.44204.34
3
4

## Slide 51: ns.ku.ac.th  ns.nectec.or.th
ns.ku.ac.th
202.44204.34
ftp.nectec.or.th,
nectec.or.th
ns.nectec.or.th
202.44204.67
ns.ku.ac.th
ns.ku.ac.th 158.108.2.67
nontri.ku.ac.th 158.108.2.71
เนมเซริิ ฟ์์ฟเวอร
์์ เนมเซริิ ์ฟ์ฟเวอร
kuku..oror..thth
1
ftp.nectec.or.th
2
ftp.nectec.or.th
202.44204.34
3
4
ku.ac.th
…… | ……
destination=202.44.204.67 | source=158.108.2.67
identification=20 | query, standard, recursive
number of questions = 1 | number of answers RRs = 0
number of authority RRs = 0 | numberof additional RRs = 0
name=ftp.nectec.or.th., type=A, class=IN | 
ดีเอ็นเอสเฮดเดอร
สวนค าถาม

## Slide 52: DNS File Example
BIND (Berkeley Internet Name Domain)
Unix  use daemon “named”
/usr/local//named/db.ku
/usr/local/named/db.rev
/usr/local/named/db.local
/usr/local/named/db.cache
/etc/named.conf
/usr/local/named/db.ku *
/usr/local/named/db.rev *
/usr/local/named/db.local
/usr/local/named/db.cache
มาสเตอร์เนมเซิร์ฟ์ เวอร์
/etc/named.conf
สเลฟเนมเซิร์ฟเวอร์
ns
ns2
www
mail
nontri
omega
sigma
Notes: ตัวอย่าง

## Slide 53: nslookup
Interactive resolver
  allows user to communicate directly with a DNS server

## Slide 54
dig

## Slide 55: References
“TCP/IP Protocol Suite”, 2nd Edition, Behrouz A.
Forouzan
“Introduction to the DNS system”, Olaf M. Kolkman
“CCNA 1 v3.0 Module 11 TCP/IP Transport and
Application Layers”, cisco.com
“Address Conversion Functions and The Domain Name System”, Anonymous
 สุรศกั ด์ิ สงวนพงษ,์ ทซพีไอีี พี